## Slide 1: Impacto Económico en la Salud por Contaminación del Aire en Costa Rica
Juan José Miranda
Banco Mundial

## Slide 2: Contenido
Contexto
Resultados Generales
Metodología
Comparación regional
Conclusiones

## Slide 3: Contexto
Gran Área Metropolitana representa 4% del territorio, alberga 75% de la flota vehicular, 70% de la industria nacional y 60% de la población del país (INEC, 2000)
Implementación del “Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Gran Área Metropolitana” (2008 -2013)
  Contiene se ejes estratégicos: (a) industria limpia, (b) participación ciudadana, (c) gestión y transporte limpio, (d) eficiencia energética, (e) energía autóctonas y renovables, (f) sistema de información para la toma de decisiones.
  e.g., mejora y reducción de congestión del sistema de transporte masivo

## Slide 4: Contexto
Número de estaciones de monitoreo (PM10) se ha incrementado sustancialmente
  2005: 2 estac. ; 2008: 5 estac.; 2010: 14 estac.
Concentraciones de contaminación de PM10 se ha reducido de un promedio anual de 62 µg/m3 en 1997 (Alfaro 1998) a promedios debajo de los estándares nacionales (50 µg/m3) en los últimos 5 años

## Slide 5: Sobre este Estudio
Objetivo Principal:
  Evaluar el efecto de material particulado (PM10 y PM2.5) en la economía nacional de Costa Rica
    e.g., PM2.5 (emisiones provenientes de vehículos, fábricas industriales) son importantes pues su pequeño tamaño y su forma aerodinámica les permite llegar a los alvéolos pulmonares y la mayoría quedan retenidas en los bronquios

## Slide 6: Contenido
Contexto
Resultados Generales
Metodología
Comparación regional
Conclusiones

## Slide 7: Resultados Generales
Costos en la salud por contaminación ambiental urbana en Costa Rica (2011)
- CP: Enfermedades Cardio-pulmonares
- LC: Enfermedades Cancer al pulmón
- Morbilidad : Bronquitis crónica, admisiones hospitalarias, días de actividad restringida, enfermedades respiratorias en niños

## Slide 8: Resultados Generales
Número de Casos y Años de vida Ajustados por Discapacidad (DALYs)

## Slide 9: Contenido
Contexto
Resultados Generales
Metodología
Comparación regional
Conclusiones

## Slide 10: Metodología

## Slide 11: Metodología
1.- Se identifican los agentes que contaminan el aire y se determinan las concentraciones;
2.- Se cuantifica la población expuesta y su vulnerabilidad de base;
3.- Se calculan los efectos de la exposición al aire contaminado sobre la salud mediante técnicas epidemiológicas; y
4.- Se calcula el valor de los efectos sobre la salud

## Slide 12: 1.- Identificación de Agentes Contaminantes y concentraciones
Estaciones de Monitoreo y Concentración promedio anual
14 estacionesdentro del Gran ÁreaMetropolitana – GAM
Concentraciones se comparan a un valor inferior en el cual se asume que no hay daños. Por ejemplo, en el caso de mortalidad para PM 2.5 la OMS (2002) recomienda que 7.5 µg/m3 es el valor máximo de no daños.
Supuesto: Ratio PM2.5/PM10 = 0.67 (Universidad Nacional, 2011)

## Slide 13: 2.- Cuantifición de población expuesta
Estimación de personas afectadas por contaminación atmosférica:
Total Casos Atribuíbles = b * POPi * dA
Donde:
  b = Pendiente de la función dosis-respuesta
  POPi = Población en riesgo de ser afectada por el efecto i
  dA = Cambio en la contaminación atmosférica bajo consideración

## Slide 14: 3.- Funciones Dosis-Respuesta
Estimados tomados de la literatura internacional, principalmente países en desarrollo
  Pope et al (2002); Ostro (1994, 2004); Abbey et al (1995)

## Slide 15: 4.1.- Valor de los efectos sobre la salud: mortalidad
Se aproxima a través del Valor Estadístico de la Vida (VSL)
VSL = WTPpromedio * (1/R)
Donde:
  WTP: Disponibilidad a pagar por eliminar el riesgo o evitar la enfermedad
    Valor es extrapolado con datos de Sao Paulo, Brasil (inferior) y de la OECD (superior). Se utilizó una elasticidad ingreso de 0.8
  R: Riesgo
    Por ejemplo, 1/10,000 implica que 1 individuo muere cada año (en promedio) por cada 10,000 personas frente al riesgo
VSL estimado para Costa Rica: 0.51 (inferior) - 1.30 (superior)

## Slide 16: 4.2.- Valor de los efectos sobre la salud: morbilidad
Se estima a través del método de costos de enfermedad y el costo de tiempo perdido asociados a las enfermedades
  Se estima/asume las unidades y los costos unitarios
  Luego, se multiplica dichos costos unitarios por las unidades

## Slide 17: Resultados Desagregados
Costos en la salud por contaminación ambiental urbana en Costa Rica (2011)
Costos en la salud representan 1.1% del PBI (2011)
Mortalidad representa 0.9% del PBI (2011)

## Slide 18: Contenido
Contexto
Resultados Generales
Metodología
Comparación regional
Conclusiones

## Slide 19: Comparación regional
Costos en la salud por contaminación ambiental urbana como proporción del PBI
(ajustado por canasta de compra referencial al 2011)

## Slide 20: Contenido
Contexto
Resultados Generales
Metodología
Comparación regional
Conclusiones

## Slide 21: Conclusiones
El impacto económico (promedio) en la salud por contaminación del aire en Costa Rica asciende a 210 mil millones de Colones
  1.1% del PBI nacional en el 2011
Los costos asociados con mortalidad representan 0.9% del PBI (aprox. 80% del total de los costos)
Aproximadamente 350 muertes prematuras pueden ser atribuidas a contaminación del aire (exposición a material particulado).
Los costos estimados están altamente concentrados en el área metropolitana alrededor de San José.